František KRESTA

# Geotechnické průzkumy pražcového podloží ve II.železničním  koridoru

## Abstrakt

Modernizace dopravní infrastruktury v České republice zahrnuje i modernizaci železniční sítě. Stavební geologie – Geotechnika a.s. působí jako geotechnická konzultační firma ČD a při stavbách II.koridoru měla možnost efektivně působit již v etapě předprojekční přípravy a zpracování geotechnických průzkumů pro návrh konstrukce pražcového podloží.

V rámci geotechnických průzkumů pražcového podloží na II.koridoru bylo celkem provedeno 3297 kopaných sond, 2350 zatěžovacích zkoušek, 2152 dynamických penetrací (7638 m) a 1176 jádrových vrtů (4495 m). Počet laboratorních vzorků zemin přesáhl 6000.

V současné době probíhá srovnání výsledků a předpokladů průzkumných prací se skutečností ověřenou na stavbách. Výsledky této etapy povedou k upřesnění metodiky průzkumných prací.

## 1. Úvod

Modernizace dopravní infrastruktury v České republice zahrnuje i modernizaci železniční sítě. Důraz je kladen na dvě páteřní větve Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav a Břeclav – Přerov – Ostrava – hranice Polska, které jsou součástí transevropských multimodálních koridorů.

Stavební geologie – Geotechnika a.s. působí jako geotechnická konzultační firma ČD a při stavbách II.koridoru měla možnost efektivně působit již v etapě předprojekční přípravy a zpracování geotechnických průzkumů pro návrh konstrukce pražcového podloží.

V rámci geotechnických průzkumů pražcového podloží na II.koridoru (v letech 1995 – 1998) bylo celkem provedeno 3297 kopaných sond, 2350 zatěžovacích zkoušek, 2152 dynamických penetrací (7638 m) a 1176 jádrových vrtů (4495 m). Počet laboratorních vzorků zemin přesáhl 6000.

Vzhledem k tomu, že informace získané z polních a laboratorních zkoušek jsou základem pro návrh konstrukce pražcového podloží, provedla Stavební geologie – Geotechnika a.s. analýzu získaných dat, porovnání přínosu jednotlivých metod, definovala jejich problémy a způsob jejich eliminace.

V současné době probíhají na druhém koridoru čtyři stavby, jedna (Hodonín – Moravský Písek již byla ukončena). Srovnáním výsledků ověřených průzkumnými pracemi a skutečností na stavbách pokračuje další etapa úpravy metodiky průzkumných prací pro další stavby na železničních tratích.

## 2. Metodika průzkumných prací pražcového podloží

Modernizace železniční sítě v České republice byla zahájena bez patřičného normového a předpisového zázemí. Zatímco pro silniční stavby byly zpracovány technické kvalitativní podmínky staveb a existovala pro ně široká normativní základna, v oblasti železničních staveb, které jsou silničním velmi blízké, uvedené předpisy chyběly. Jejich tvorba a aktualizace probíhaly v době, kdy se již realizovaly první stavby.

Zkušenosti z jednotlivých etap výstavby byly promítnuty do nových předpisů a norem. Bohužel, problematika geotechnických průzkumů byla reflektována v normativním základě v době, kdy již byly všechny průzkumy realizovány. V době neexistence závazných předpisů hrála Stavební geologie – Geotechnika a.s. rozhodující roli při definování metodiky průzkumných prací a její kontrole. Zkušenosti z provádění průzkumných prací byly poté zakotveny v nových předpisech Českých drah (především v Technicko kvalitativních podmínkách staveb ČD a předpise ČD S4 Železniční spodek), na jejichž vzniku se Stavební geologie – Geotechnika a.s. autorsky podílela. V tabulce 1 je uveden souhrn všech průzkumných prací realizovaných na traťových úsecích II.koridoru. Je z ní patrný nárůst průzkumných prací s příchodem geotechnické konzultační firmy (od úseku Otrokovice – Přerov).

Tabulka 1.:Přehled provedených průzkumných prací v kolejišti jednotlivých traťových úseků II. koridoru.

| Traťový úsek | Délka (km) | Kop. sondy | Zat. zkoušky | Dyn. penetrace | Dyn.penetrace (m) | Jádrové vrty | Jádrové vrty (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Břeclav - Hodonín | 19,265 | 68 | 68 | 94 | 329,00 | 74 | 296,00 |
| *Hodonín – M. Písek | 20,365 | 40 | 40 | - | - | 84 | 215,00 |
| *Moravský Písek - Huštěnovice | 18,466 | 90 | 90 | - | - | 100 | 200,00 |
| *Huštěnovice - Otrokovice | 11,764 | 38 | 38 | - | - | 49 | 130,00 |
| Otrokovice - Přerov | 26,430 | 303 | 219 | 252 | 1078,40 | 65 | 308,15 |
| Přerov - Hranice | 28,480 | 304 | 240 | 210 | 844,00 | 71 | 374,80 |
| Hranice - Studénka | 32,625 | 331 | 268 | 193 | 715,20 | 105 | 516,10 |
| Studénka - Ostrava | 24,294 | 315 | 242 | 191 | 746,60 | 82 | 375,00 |
| **Ostrava - Petrovice | 21,452 | 286 | 166 | 165 | 665,20 | 52 | 222,90 |
| Česká Třebová – Krasíkov | 20,300 | 229 | 182 | 169 | 474,50 | 44 | 206,50 |
| Krasíkov – Zábřeh | 17,109 | 242 | 146 | 161 | 440,30 | 80 | 281,20 |
| Zábřeh - Červenka | 24,081 | 342 | 213 | 229 | 654,30 | 140 | 514,00 |
| Červenka - Olomouc | 22,694 | 289 | 153 | 197 | 595,60 | 100 | 407,20 |
| ***Olomouc - Přerov | 30,520 | 420 | 285 | 291 | 1095,20 | 130 | 447,40 |
| Celkem | 317,885 | 3297 | 2350 | 2152 | 7638,30 | 1176 | 4494,25 |

* Stavební geologie – Geotechnika a.s. se nepodílela na metodice a kontrole provádění průzkumných prací

** bez žst. Petrovice

***  včetně dluhonické spojky

Výsledky statických zatěžovacích zkoušek jsou nejdůležitějším podkladem pro návrh konstrukce pražcového podloží. Zatěžovací zkoušky deskou byly prováděny v místech navržených Stavební geologií – Geotechnikou a.s. (vyjma úseku Břeclav – Otrokovice), nejméně ve čtyř kopaných sondách na kilometr koleje, na úrovni zemní pláně.

Statické zatěžovací zkoušky byly prováděny v kopaných sondách kruhovou deskou o průměru 0.30 m, kdy byla deska vystavena maximálnímu tlaku 0.20 MPa, který se vnášel postupně po 0.05 MPa. Velikost zatlačení desky při postupném zatěžování se odečítala na indikátorových hodinkách měřících zatlačení ve středu desky s přesností 0.01 mm. Zatěžovací zkoušky probíhaly ve dvou cyklech zatěžování a odlehčování.

Nanášení dalšího stupně zatížení bylo prováděno po ustálení deformace na hodnotu nižší než 0.05 mm za tři minuty. Jako závazná hodnota pro výpočty statického modulu přetvárnosti bylo považováno celkové zatlačení při druhé zatěžovací větvi. Uvedená metodika specifikována SG Geotechnikou a.s. byla posléze převzata do nového předpisu ČD S4.

Nasazení dynamické penetrace při průzkumu pražcového podloží bylo zvoleno především pro její rychlost. Všechny dynamické penetrační zkoušky byly prováděny přístrojem odpovídajícím normě DIN 4094 (průměr kužele 43.7 mm, přímá plocha průřezu hrotu 1500 mm2, vrcholový úhel 90°, hmotnost beranu 50 kg, výška pádu 0.50 m, zaznamenával se počet úderů na vnik 100 mm - N10).

Jádrové vrty v kolejišti měly za úkol ověřit skladbu náspových těles a v nepřístupných místech sloužily i k určení základových poměrů mostních objektů. Byly prováděny různými soupravami v závislosti na zhotoviteli průzkumných prací.

Hloubka vrtů v kolejišti do 8.0 m nečinila podstatné problémy. Pouze malé procento vrtů do 8.0 m bylo ukončeno v menší hloubce hlavně z důvodu nemožnosti postupu (lomový kámen, rovnanina v podloží).  Vrty hlubší 8.0 m v kolejišti byly realizovány s většími problémy. Obvykle se dařilo vrtat do 12.0 m. Hlavním omezením byl čas (omezená délka výluky), svírání stěn vrtů (hlavně v náspech budovaných soudržnými zeminami). Vrty hlubší 12.0 m v kolejišti se nepodařilo odvrtat.

## 3. Zhodnocení výsledků průzkumných prací

Úloha Stavební geologie – Geotechniky a.s. při provádění průzkumných prací spočívala v konzultacích se zhotoviteli průzkumných prací, kritickém zhodnocení prezentovaných výsledků, v jejich zpracování a analýze. Zjištěné skutečnosti byly posléze promítnuty do nových předpisů a norem.

Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším podkladem pro návrh konstrukce pražcového podloží jsou výsledky zatěžovacích zkoušek, byla největší pozornost věnována problematice určování statického modulu přetvárnosti a souvisejícím problémům.

Provádění statických zatěžovacích zkoušek nebylo vždy korektní, neboť průzkumné organizace byly limitovány délkou výluk a termínem, z čehož vyplývala snaho udělat co nejvíce zkoušek ve výluce, a to i na úkor přesnosti. Málokdy (obvykle jen v době přítomnosti zástupce konzultační firmy) se čekalo na ustálení deformace na hodnotu nižší než 0.05 mm za tři minuty. To se projevilo, mj. konkávností křivek zatěžovacích zkoušek. V celkových výsledcích se však tento nedostatek projevil  cca v 10% měřeních.

Mnohdy docházelo k paradoxním výsledkům únosnosti na jílovitých zeminách (nad 30 MPa), což bylo způsobeno pravděpodobně zatlačením konstrukční vrstvy, nebo špatným popisem materiálu, na kterém byla zatěžovací zkouška prováděna. Obvykle byl materiál popsán  podle vzorku odebraného z úrovně pod zatěžovací deskou, který se mohl lišit od materiálu, na kterém byla zatěžovací zkouška prováděna. Podíl těchto paradoxních výsledků však nepřevýšil 5% (4.10%).

Statistickým zpracováním výsledků zatěžovacích zkoušek byla potvrzena obecná a předpokládaná závislost mezi hodnotou statického modulu přetvárnosti a obsahem jemnozrnných částic u nesoudržných zemin. S vyšším obsahem jemnozrnných části klesá hodnota statického modulu přetvárnosti. U soudržných zemin pak klesá hodnota statického modulu přetvárnosti s rostoucí plasticitou a úbytkem písčitých částic [3], [4], [5].

Pro návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku je rozhodující znalost modulu přetvárnosti zeminy zemní pláně pro nejméně příznivé klimatické období, zejména je-li zemní pláň tvořena soudržnými zeminami, jejichž vlastnosti se v průběhu roku mění v závislosti na klimatických poměrech. Modul přetvárnosti zeminy zemní pláně musí být proto pro výpočet únosnosti konstrukčních vrstev upraven opravným součinitelem “z“ zohledňujícím vliv klimatických poměrů

Opravný součinitel “z“ byl určován z poměru oedometrického modulu přetvárnosti vzorku zalitého a nezalitého vodou. Zalití vzorku vodou mělo simulovat nejméně příznivé podmínky při plném nasycení zeminy. V traťových úsecích od Břeclavi do Studénky laboratoře určovaly opravný součinitel “z“ z poměrů oedometrických modulů první zatěžovací větve. Ve zbývajících úsecích se provádělo určování opravného součinitele “z“ z poměru oedometrických modulů přetvárnosti zalitého a nezalitého vzorku při druhé zatěžovací větvi v souladu s tehdy platnými TKP ČD, kapitola 6 [10].

Ze statistického zpracování dat, které provedl autor příspěvku, vyplývá, že neexistuje žádná prokazatelná lineární závislost mezi stanovením opravného koeficientu “z“ z první a druhé zatěžovací větve [3].

Rovněž nebyla nalezena žádná prokazatelná lineární závislost mezi hodnotami opravného koeficientu “z“ a stupněm konzistence Ic, indexem plasticity Ip, a to pro všechny zeminy, ale ani pro jednotlivé třídy zemin dle ČSN 721002 [3], [4], [6]. U zemin třídy F8 byla dokonce zjištěna kladná korelace mezi stupněm konzistence a koeficientem “z“, tedy diametrálně odlišná od teoretického modelu uvažujícího korelaci zápornou (se zvyšující se hodnotou stupně konzistence má klesat hodnota opravného součinitele “z“).

Na obrázcích 1-3 je znázorněn průběh lineární regrese uvedených hodnot pro soudržné zeminy. Jediný náznak lineární regrese je u zemin třídy F7 a F8, avšak ten je v rozporu s teoretickými, kdy se uvažuje záporná regrese (s rostoucím stupněm konzistence by měla klesat hodnota opravného součinitele “z“). Na obr. 4 jsou pak znázorněny teoretické závislosti hodnot opravného součinitele “z“ na stupni konzistence dle předpisu ČD S4 [6].

Obr. 1-4: Statistické závislosti hodnot opravného součinitele “z“ a stupně konzistence

## 4. Srovnání výsledků průzkumných prací se skutečností ověřenou na stavbách

Výsledky průzkumných prací jsou v současné době konfrontovány s ověřenými skutečnostmi na stavbách. Zjištěné rozdíly mezi předpoklady projektové dokumentace vycházející z průzkumných prací lze shrnout do následujících bodů :

- rozdílná geologická stavba způsobená variabilitou prostředí, případně historickým vývojem stavby

- rozdílná niveleta koleje, ke které jsou vztaženy výsledky průzkumných prací a se kterou pracuje stavba

- rozdílná únosnost v době průzkumu a při provádění stavby

Nutno zdůraznit, že průzkumné práce v současně rozestavěných úsecích probíhaly v roce 1995, ještě před příchodem SG Geotechniky a.s. jako konzultační firmy. Rozsah průzkumných prací a jejich výsledky z té doby nejsou srovnatelné se současnými znalostmi a zkušenostmi. V průběhu přípravy staveb se rovněž vyvíjela předpisová základna ČD, která postupně měnila požadované parametry pro návrh konstrukce pražcového podloží.

Odlišná geologická stavba na úrovni zemní pláně může být dána velkou variabilitou prostředí a skutečností, že průzkumné práce poskytují pouze bodové informace. Můžeme vést diskuse o zvyšování četnosti průzkumných prací, avšak i zde jsou určité limity ekonomické přijatelnosti množství průzkumných prací a výsledků, které z nich získáme. Variabilita prostředí bude stále faktorem, který bude ovlivňovat proces výstavby a je naším úkolem ji co nejvíce eliminovat.

Rozdílné geotechnické podmínky mohou být rovněž způsobeny historickým vývojem daného úseku trati, jeho směrovými posuny. V tomto případě se mohou informace ověřené v kopaných sondách na vnější straně koleje lišit od situace v ose koleje. Například v úseku km 215.300-216.800 stavby Hranice - Studénka se nachází nepravidelná poloha kamenné rovnaniny, která však nebyla všude ověřena jak v ose, tak na vnější straně koleje, což bude zajisté působit problémy při stavbě.

Významnou roli hraje úloha projektanta při správné analýze poskytnutých dat. Výsledky průzkumných prací jsou vztaženy ke stávající niveletě koleje. Při jejím zdvihu však dochází ke změně úrovně zemní pláně a často se místo soudržných zemin dostáváme do relativně vhodnějších starších konstrukčních vrstev a zatlačeného štěrku. Navržená technologie z projektu (stabilizace) pak ztrácí význam.

Významnou roli v odlišnostech hraje odlišná únosnost. Její příčiny mohou být následující :

- odlišné klimatické podmínky v době provádění zkoušek v průzkumu a na stavbě, způsob započtení opravného součinitele “z“

- těsnost sond – výsledky zkoušek v těsných sondách v případě nesoudržných zemin mohou vykazovat až dvakrát vyšší hodnoty než výsledky na volném terénu [1]

- rychlost provádění zkoušek – při řádném provádění zatěžovací zkoušky je zapotřebí cca 1.5 hodin (u soudržných zemin). Čím rychlejší provádění zkoušek, tím optimističtější výsledky.

- nahrazování statických zatěžovacích zkoušek zkouškami dynamickými na stavbách, které jsou však nepřípustné a velmi obtížně srovnatelné se zkouškami statickými.

## 5. Závěr

Důkladná analýza výsledků polních a laboratorních zkoušek při geotechnickém průzkumu traťových úseků II.koridoru vedla k úpravám a změnám v předpisové základně.

Byla přesně definována metodika provádění statických zatěžovacích zkoušek, včetně vyhodnocení. Vzhledem k nejednoznačnosti výsledků bylo upuštěno od stanovování opravného součinitele “z“ laboratorním postupem a jeho hodnoty byly dány předpisem. Byla prokázána nezastupitelná úloha statických zatěžovacích zkoušek, které nelze nahrazovat zkouškami penetračními.

Modernizace koridorových železničních tratí v České republice bude pokračovat do roku 2005, kdy by měly být ukončeny stavby II.koridoru. Metodika průzkumných prací postupně vykrystalizovala do podoby, která byla zakotvena v normách a předpisech. Její plné uplatnění bude možné při realizaci dalších modernizačních prací na železnici.

### Literatura

[1] Erwin M.C. (1983) : In-Situ Testing for Geotechnical Investigtion.- Proceedings of an Extension Course on In-Situ Testing for Geotechnical Investigations, Sydney, 73-84 pp.

[2] Hebák P. – Hustopecký J. (1990) : Průvodce moderními statistickými metodami.- SNTL Praha, 294 s.

[3] Kresta F. (1997) : Zhodnocení výsledků zatěžovacích zkoušek v rámci geotechnického průzkumu II. tranzitního koridoru ČD.- Sborník Geotechnika 97, Podbánské, 159-161.

[4] Kresta F. (1998) : Statistické zhodnocení výsledků zatěžovacích zkoušek v rámci geotechnického průzkumu II. tranzitního koridoru ČD (rameno Česká Třebová - Přerov) .- MS Stavební geologie – Geotechnika.

[5] Kresta F. (1998b) : Porovnání výsledků statických zatěžovacích zkoušek a dynamických penetračních zkoušek provedených v rámci geotechnického průzkumu II. koridoru.- MS Stavební geologie – Geotechnika.

[6] Kresta F. (1999) : Field and Laboratory Tests as the Principal Source of the Track Subgrade Design - Evaluation of Results and Experiences Resulting from the Geotechnical Survey of Czech Railways (ČD) IInd Transit Corridor.- Proceedings of the 13th YGEC, Santorini

[7] Matys M. – Ťavoda O. – Cuninka M. (1990) : Poĺné skúšky zemín.- ALFA Bratislava, 304 s.

[8] ČSN 721002  Klasifikace zemin pro dopravní stavby

[9] ČD S4 Železniční spodek

[10] Technické kvalitativní podmínky staveb ČD, kap. 6 Pražcové podloží

# Geotechnical Survey of Track Subgrade in the II Railway Corridor

Modernisation of the transit infrastructure in the Czech Republic includes also that of the railway network. Stavební geologie – Geotechnika a.s. operates as a geotechnical consulting firm of Czech Railways (ČD) and found an opportunity efficiently to work during constructions related to the IInd Corridor, already at a stage of the pre-design development and processing of geotechnical surveys with regards to the proposed design of the track subgrade.

Within the framework of geotechnical surveys related to the track subgrade along the IInd Corridor a total of 3,234 pits, 2,350 plate loading tests, 2,152 dynamic penetrations (7,638 meters), and 1,176 core bores (4,494 meters) has been done. The number of laboratory samples has exceeded 6,000.

In view of that the most important information for designing of the track subgrade are the results of the loading tests, we have paid the greatest attention to determining the static modulus of deformation and associated issues.

# Footnotes

RNDr. František KRESTA,  Stavební geologie – Geotechnika a.s., pracoviště Ostrava, Klicperova 6, 70900 Ostrava – Mariánské Hory